Załącznik Nr 2A do SIWZ

Zamawiający:

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dąbrowskiego 20

44-240 Żory

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

…………………………………

(imię, nazwisko,

stanowisko/

podstawa do  reprezentacji)

DODATKOWE PARAMETRY i WARUNKI WYMAGANE

PAKIET NR 7 SZAFKI MEDYCZNE

| L.P. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Meble do użytkowania w pomieszczeniach w których wykonywane są procedury medyczne. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych |  |
| 2. | Modułowa konstrukcja mebli składająca się z 3 elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek i blatu (dla szafek stojących zabudowy ciągłej). Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek, ewentualną ich wymianę, dołożenie dodatkowych elementów zabudowy wraz z podstawą zabudowy meblowej |  |
| 3. | Podstawa zabudowy meblowej to element konstrukcyjny wolnostojący do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym |  |
| 4. | Zminimalizowana ilość nóg w podstawie w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod meblami. W przypadku zabudowy meblowej o długościach: - do 150cm- 2 rzędy nóg - do 350cm- 3 rzędy nóg |  |
| 5. | Nogi o wysokości 15cm z regulacją poziomowania do min 10mm. Nogi konstrukcyjnie połączone z podstawą; całość pokryta lakierem proszkowym. Stopki z regulacją wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte warstwa chromowo niklową. |  |
| 6. | Korpusy szafek wykonane z płyty tworzywowej zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. |  |
| 7. | Płyta do produkcji korpusów mebli nie nasiąkliwa, całkowicie odporna na wilgoć, wodę, płyny. |  |
| 8. | Korpusy mebli i szuflady szczelne uniemożliwiające przedostanie się z nich wylanych płynów do powierzchni poniżej |  |
| 9. | Wkłady szuflad wyjmowane wykonane z tworzywa sztucznego lub montowane z płyty tworzywowej |  |
| 10. | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa, umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi |  |
| 11. | Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek o 270 stopni |  |
| 12. | Kolorowe elementy wykończeniowe mebli (wybrane powierzchnie płaskie szuflad i drzwi, krawędzie mebli) |  |
| 13. | Uchwyty do otwierania montowane do szuflad i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowane |  |
| 14. | W przypadku drzwi przeszklonych z szafach wolnostojących czy szafkach wiszących szyba zamontowana w systemowej ramie aluminiowej o grubości ok. 1 mm i głębokości płyty konstrukcyjnej. Uchwyt aluminiowy mocowany do ramki. Wypełniające szkło przeźroczyste, matowe lub kolorowe- do wyboru przez użytkownika |  |
| 15. | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia: • Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dotyczy systemu mebli – nie poszczególnych elementów) |  |
| 16. | Płyta użyta do produkcji mebli nie może być cięższa niż 500 kg/m³ – nie dopuszcza się płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie. |  |
| 17. | Szafki wiszące lekkie przystosowane do zawieszania na ściankach lekkich typu G-K |  |
| 18. | Wygląd zabudowa zostanie określony po dokładnym pomiarze po podpisaniu umowy |  |
| 19. | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy +/-10% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |
| 20. | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów |  |

PAKIET NR SZAFKI NIEMEDYCZNE

| L.P. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Korpusy mebli z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2 mm |  |
| 2. | Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm mm |  |
| 3. | blaty postforming o grubości 38 mm z listwą przyblatową – w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. W innych wypadkach blat min. 25mm z płyty meblowej. |  |
| 4. | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Meble posadowione na nóżkach o H min. |  |
| 5. | Szuflady typu Tandembox lub równoważna, zawiasy typu Blum z cichym domykiem lub równoważne |  |
| 6. | Szafki górne na zawieszkach, montowane na listwie montażowej |  |
| 7. | Głębokość górnych szafek min. 400 mm z drzwiami |  |
| 8. | Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. Projekt należy przedstawić po podpisaniu umowy i dokonaniu szczegółowych pomiarów |  |
| 9. | W zabudowach socjalnych i kuchennych należy zróżnicować rodzaj szafek – szuflady i szafki. |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)