Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 tel. (32) 43 41781 fax (32) 43 41 271 NIP 651-16-04-392 Regon 277951456 kapitał zakładowy: 16.393.500,00 zł

L.dz.MZOZ/DZP/           /17            		                                          Żory, dnia 16 sierpnia 2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (2)

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 14/ZO/DZP/2017 o wartości poniżej 30 tys. euro

na dostawę gazów medycznych

Dotyczy pakiet  nr: 4

- Czy pod pojęciem ustnik jednorazowy z filtrem Zamawiający rozumie jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem kompatybilny z zaworem dozującym?

Odpowiedź: Pod pojęciem ustnik jednorazowy  Zamawiający rozumie  jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem kompatybilny z zaworem dozującym.

- Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania leku (gazu)                              z jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem który w połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność systemu podawania gazów eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych                   i wirusowych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego  Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania leku (gazu)                              jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem który w połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność systemu podawania gazów eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych                   i wirusowych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego  Wykonawca winien dołączyć wraz                  z pierwszą dostawą  szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta               w tym zakresie.

- Czy Zamawiający wymaga aby zawór dozujący lek (gaz) był nierozbieralny, tzn. nie było                    w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć  i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wymaga aby zawór dozujący lek (gaz) był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie.

- Czy Zamawiający wymaga aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem,  zawór dozujący pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wymaga aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem, zawór dozujący pochodziły od jednego producenta.

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen                         i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty oświadczenie producenta.

- Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania  zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszczelek klapowych zaworu dozującego), co wymaga rozłożenie zaworu na części i ponownego, poprawnego jego zmontowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści  wymianę zaworu dozującego, bez zakłóceń/przerw pracy oddziału                   i stosowania terapii, w trakcie trwania umowy, aby nie przeprowadzać przeglądów wymaganych przez producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści  wymianę zaworu dozującego, bez zakłóceń/przerw pracy oddziału i stosowania terapii, w trakcie trwania umowy, aby nie przeprowadzać przeglądów wymaganych przez producenta.

Dotyczy umowa zał. Nr do 1 siwz

- W § 2 ust.2 prosimy o zmianę terminu dostaw na do 2 dni roboczych oraz dopisanie treści: zamówienie powinno być potwierdzone przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w zakresie terminu dostawy bez zmian. Zamówienie    realizowane w terminie 1 dni musi być złożone w dniu poprzedzającym do godziny 9:00 przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PROKURENT

WITOLD NOWAK