Załącznik Nr 2

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH ANALIZATORÓW

| Lp. | Parametry wymagane dla analizatora głównego koagulologicznego | Potwierdzenie spełniana parametru - wymagana odpowiedź TAK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, dostarczony z blatem na odczynniki/ wyposażenie analizatora |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, możliwość oznaczeń metodami: krzepnięciową , chromogenną, immunologiczną. |  |
| 3. | Panel badań: PT, APTT, Fibrynogen metodą Claussa, d-dimery |  |
| 4. | Minimum dwie igły w aparacie . |  |
| 5. | Wydajność aparatu min. 130 PT/h. |  |
| 6. | Możliwość umieszczenia min. 50 próbek pacjentów na pokładzie. |  |
| 7. | Obsługa próbek pierwotnych i wtórnych. |  |
| 8. | Automatyczna identyfikacja statywów i prób badanych za pomocą kodów kreskowych |  |
| 9. | Możliwość ciągłego dokładania próbek pacjentów w trakcie trwania pomiarów bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 10 | Możliwość zmiany statusu dla każdej oznaczanej próbki znajdującej się na pokładzie z trybu rutynowego w tryb pilny oraz dodatkowy pokład dla próbek pilnych |  |
| 11. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki, powtarzania i zlecania kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza zdefiniowanym zakresem (reflex test). |  |
| 12. | Funkcja podglądu przebiegu reakcji jak i jej otworzenia w postaci wykresu. |  |
| 13. | Możliwość jednorazowego załadowania min. 300 kuwet |  |
| 14. | Kuwety pojedyncze, nie łączone w segmenty. Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady. |  |
| 15. | Możliwość dokładania odczynników oraz kuwet w trakcie trwania pomiarów. |  |
| 16. | Odczynniki do PT i do APTT gotowe do użycia bez konieczności przygotowywania ich manualnie (tj. bez przelewania, łączenia dwóch składników) przed wstawieniem do analizatora, pochodzące bezpośrednio od producenta analizatora |  |
| 17. | Pozycje chłodzone dla odczynników. |  |
| 18. | Możliwość wprowadzania danych kalibracyjnych / parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogen, d-dimer. |  |
| 19. | Program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część oprogramowania stosujący wykresy typu Levy – Jennings’a.; bezpłatna pomoc merytoryczna w zakresie prowadzenia kontroli jakości badań laboratoryjnych |  |
| 20. | Aplikacja umożliwiająca zarządzanie odczynnikami na pokładzie analizatora: kontrola trwałości odczynnika na pokładzie, objętości, numeru serii. |  |
| 21. | Rejestrowanie i sygnalizowanie przez analizator procedur konserwacyjnych |  |

................................., dnia................                                                                      ....................................................

(miejscowość)	                                                                              (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)