Załącznik Nr 2

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH MONITORÓW

| Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej |
| --- |
| 1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, | TAK |
| 2. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | TAK |
| 3. | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną. | TAK |
| 4. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | TAK |
| 5. | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: rzut serca (CO); objętość wyrzutowa (SV); systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); zmienność objętości wyrzutowej (SVV); indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); indeks funkcji serca (CFI); wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); ciągły pomiar saturacja krwi żylnej (SCVO2 i SVO2); | TAK |
| 6. | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: dla CCO co min. 20 sek. dla ScvO2 co min 2 sek. | TAK |
| 7. | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: kokpit; interwencyjny; fizjologiczny; drzewa decyzyjnego; graficzny; tabelaryczny; wartości cyfrowych; GPS; | TAK |
| 8. | Ekran typu „kokpit”: definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | TAK |
| 9. | Ekran interwencyjny: możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |
| 10. | Ekran fizjologiczny: możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obwodowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV) – krzywa Franka-Starlinga; możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2 lub SvO2); dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |
| 11. | Ekran zależności danych: wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; parametry wyświetlane w postaci cyfrowej dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |
| 12. | Ekran trendów graficznych: możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |
| 13. | Ekran trendów tabelarycznych: możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |
| 14. | Ekran wartości cyfrowych: duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |
| 15. | Ekran GPS: pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |
| 16. | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcja płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej. | TAK |
| 17. | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. | TAK |
| 18. | Monitor dotykowy, przekątna ekranu min 10 cali, rozdzielczość minimum 800x600 | TAK |
| 19. | Statyw jezdny z montowanym koszykiem i uchwytem na kroplówkę | TAK |
| 20. | Możliwość transferu danych przez porty USB (min 3) w postaci pliku Excel lub jpg. | TAK |
| 21. | Możliwość zrzutu danych do zewnętrznych urządzeń poprzez protokół HL7. | TAK |
| 22. | Menu w języku polskim. | TAK |
| 23. | Waga aparatu nie więcej niż 3 kg | TAK |
| 24. | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | TAK |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |

................................., dnia................                                                                  ....................................................

(miejscowość)	                                                                              (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)