Załącznik nr 3

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH MONITORÓW

Nazwa monitora ……………………………………………….

numer fabryczny ………………………………………………

rok produkcji (nie starszy niż 2016r) …………………………..

ilość  1 sztuka

Nazwa monitora ……………………………………………….

numer fabryczny ………………………………………………

rok produkcji (nie starszy niż 2016r) …………………………..

ilość  1 sztuka

| L.p. | Monitor rzutu serca | Wymagane parametry graniczne podlegające ocenie | Parametry oferowanego monitora TAK lub NIE | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: bez użycia cewnika Swan-Ganza, pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego oraz metodą małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych |  | TAK |  |
| 2. | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze |  | TAK |  |
| 3. | Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, - ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego |  | TAK |  |
| 4. | Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC), Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys, Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia, Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP, Częstość skurczów serca HR, Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP, Objętość wyrzutowa SV (SVI), Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV, Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV, Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI), Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax, Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI) Wskaźnik funkcji serca CFI Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI) Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW, (ELWI) Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI, Całkowita frakcja wyrzutowa GEF, Moc użyteczna serca CP |  | TAK |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu |  | TAK |  |
| 6. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej |  | TAK |  |
| 7. | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min. 800 x 480 pixel |  | TAK |  |
| 8. | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) |  | TAK |  |
| 9. | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne Oprogramowanie w języku polskim |  | TAK |  |
| 10. | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni |  | TAK |  |
| 11. | Drukowania danych poprzez - wirtualne drukowanie z portu USB - drukowanie poprzez sieć |  | TAK |  |
| 12. | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych |  | TAK |  |
| 13. | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych |  | TAK |  |
| 14. | Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kompatybilny ze stosowanym na oddziale przetwornikiem do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi |  | TAK |  |
| 15. | Kompatybilne cewniki tętnicze do pomiaru termodylucji przezpłucnej, posiadające prowadnicę wykonaną z nitinolu, umożliwiające pomiar z dostępu: tętnica udowa dorośli, tętnica promieniowa dorośli, tętnica łokciowa dorośli, tętnica ramienna ok. łokciowa dorośli, tętnica ramienna proksymalnie dorośli, tętnica pachowa dorośli, tętnica udowa dzieci |  | TAK |  |
| 16. | Oferowane urządzenie ma być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi. W ofercie po 1 komplecie zestawów do pomiarów rzutu serca z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego oraz z wykorzystaniem dwóch dostępów naczyniowych |  | TAK |  |
| 17. | Ramię do mocowania monitora w komplecie |  | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej |  | TAK |  |
| 19. | Okres gwarancji min. 12 miesiące |  | TAK |  |
| 20. | Deklaracje CE |  | TAK |  |
| 21. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia |  | TAK |  |

................................., dnia................                                              ....................................................

(miejscowość)	                                                                                  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)